## Slide 1: IMPLEMENTAREA SENZORULUI LM35 (în proteus)
STUDENT: DRULE DANIELA-ILEANA
GRUPA: 2131/SG 1

## Slide 2: SCHEMA BLOC
SENZORUL DE TEMPERATURĂ LM35
AMPLIFICATORUL DIFERENȚIAL
ADC0808

## Slide 3: SENZORUL DE TEMPERATURĂ LM35
Senzor de temperatură analogic de precizie;
Tensiune proporțională cu temperatura;
Raport tensiune-temperatură: 10 mV/°C;
Domeniu de măsurare: -55°C până la +150°C;
Precizie: ±0.5°C la 25°C;
Alimentare: 4V - 30V;
Consum redus de curent: ~60 µA;
Ieșire analogică liniară, fără a fi necesară calibrarea suplimentară.

## Slide 4: LM35 ÎN PROTEUS
Alimentat la 5V;
Permite reglarea in trepte de 1°C în intervalul 8°C – 35°C;
Tensiunea de ieșire 80mV-350mV.

## Slide 5: AMPLIFICATORUL DIFERENȚIAL
Amplifică semnalul de intrare cu o amplitudine de 80mV-350mV într-un interval de tensiune de 0-5V la ieșire.
TLV2371D
De joasă tensiune și mică putere
Tensiune de alimentare: 1,8V până la 5,5V.
Consumul de curent: Scăzut, eficient pentru aplicații pe baterie.
Slew rate: 0,05V/μs.
Impedanță de intrare mare, potrivit pentru semnale mici.
Impedanță de ieșire mică, ideal pentru amplificare de semnale.

## Slide 6: AMPLIFICATORUL DIFERENȚIAL
DIMENSIONARE
(formula de funcționare)

## Slide 7: CONVERTOR ADC0808
Convertorul analog-digital ADC0808 este un dispozitiv pe 8 biți cu o gamă largă de aplicații, fiind folosit pentru a transforma semnalele analogice în semnale digitale, care pot fi procesate de microcontrolere sau alte dispozitive digitale.
Rezoluție de 8 biți: Permite reprezentarea semnalelor analogice în 256 de niveluri discrete.
Interval de tensiune de intrare: 0V - 5V.
Viteză de conversie: Până la 100.000 eșantioane pe secundă.
Consum redus de energie: Aproximativ 15mW.
Interfațare ușoară cu microcontrolere: Are 8 canale de intrare multiplexate, ce pot fi selectate folosind liniile de adresă (ADD A, ADD B și ADD C).
CARACTERISTICI:

## Slide 8: PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE ADC0808
registru de aproximări succesive (RAS);
MSB setat pe 1;
principiul înjumătățirii;
RAS=cel mai utilizat CAN cu reacție.
Fig: Funcționarea unui CAN cu RAS de 4 biți
Fig:CAN cu RAS

## Slide 9: ADC0808 în proteus
1. Analiza circuitului la temperatura minimă
2. Analiza circuitului la temperatura medie
3. Analiza circuitului la temperatura maximă

## Slide 10
VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!